Panduan Praktis Mikrokontroler AT89S51

Suyono dan Tim Pusdiklat MasterNusa

suyono@MasterNusa.com

http://www.MasterNusa.com

(*) Tutorial ini merupakan ringkasan dari modul Kursus Mikrokontroler Dasar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan “MasterNusa” Surabaya. Versi lebih lengkap dengan banyak gambar bisa diperoleh dengan menghubungi penulis.

Pendahuluan

Mikrokontroler sebagai teknologi baru yaitu teknologi semikonduktor kehadiranya sangat membantu perkembangan dunia elektronika. Dengan arsitektur yang praktis tetapi memuat banyak kandungan transistor yang terintegrasi, sehingga mendukung dibuatnya rangkaian elektronika yang lebih portable.

Mikrokontroler dapat diproduksi secara masal sehingga harganya menjadi lebih murah dibandingkan dengan mikroprosessor, tetapi tetap memiliki kelebihan yang bisa diandalkan. Mikrokontroler memiliki perbandingan ROM dan RAM-nya yang besar, artinya program kontrol disimpan dalam ROM  (bisa Masked ROM atau Flash PEROM) yang ukurannya relatif lebih besar, sedangkan RAM digunakan sebagai tempat penyimpan sementara, termasuk register-register yang digunakan pada mikrokontroler yang bersangkutan.

Kit Mikrokontroler (Downloader)

Kit mikrokontroler di atas biasa disebut sebagai downloader. Alat untuk merekam program dari komputer ke IC AT89S51 sebelum digunakan untuk mengontrol sebuah rangkaian elektronika.

Pemrograman dan Perekaman ke IC

- Pemrograman

- Sebelum membuat program aktifkan dulu lembar kerja yang diperlukan antara lain MSDOS prompt,  X51, L51, 89S51 dan Notepad untuk editor program.

- Program dibuat dengan bahasa assembler mikrokontroler yang bersangkutan (AT89S51) diketik menggunakan sembarang editor (Turbo pascal atau notepad)  kemudian disimpan dengan ekstensi .asm.

- Pada MSDOS prompt direktorinya diubah sesuai dengan tempat penyimpanan file dan nama file program, bisa di drive C, D atau yang lain.

- Lakukan kompilasi program yang telah diketik  dengan perintah D:/mikro>X51 lalu tekan enter dan ketik nama_file.asm pada input filename seperti tampilan di bawah

Kemudian tekan enter sampai muncul tampilan seperti berikut. Di sini X51 digunakan untuk mengubah  asm  ke obj

- Jika terjadi kesalahan akan ditunjukan seperti pada tampilan di atas ( assembly errors : .. ) dan harus diperbaiki sebelum ketahap berikutnya.  Bila tidak terjadi kesalahan akan ditunjukan ( Assembly Errors : 0 )

- Kemudian di link dengan L51 untuk mengubah obj ke data hex dengan cara ketik D:/mikro>L51 tekan Enter lalu ketik nama file pada input filename tanpa .asm cukup nama file kemudian tekan enter. Setelah itu dapat dilanjutkan ke proses perekaman.

- Sebelum perekaman dilakukan setup pada AT89S51 seperti tampilan berikut

- Perekaman Program ke IC

- Untuk perekaman program ke IC, aktifkan 89S51 dengan cara ketik 89S51 pada D:/mikro>89S51, kemudian tekan a setelah itu ketik nama_file.hex. Selanjutnya tekan E dua kali untuk erase flash dan tekan i dua kali untuk reset low.

- Hasil simulasi program dapat dilihat pada rangkaian LED, Seven Segmen atau motorsteper

- Setelah program berjalan dengan benar lepaskan kabel printer port paraler dari komputer dengan sendirinya kit mikrokontroler akan menjalankan program yang sudah disimpan ke dalam IC hanya dengan catu daya 5 volt

- Lakukan untuk program-program yang lain dengan cara yang sama seperti di atas

Contoh-contoh Program yang Bisa Dicoba

- Program Menghidupkan Led Sederhana

START

MOV	P2,#01H

JMP	$

- Menghidupkan Led dengan Bit

START

MOV	P2,#00H

SETB	P2.1

JMP	$

- Menghidupkan Led dengan Biner

ORG	0H

MULAI:

MOV	P2,#00001111B

CALL	TUNDA

SJMP	MULAI

TUNDA:

DELAY:	MOV	R0,#50

DELAY1:	MOV	R1,#100

DELAY2:	MOV	R2,#100

DJNZ	R2,$

DJNZ	R1,DELAY2

DJNZ	R0,DELAY1

RET

- Lampu Flip-flop

ORG	0H

MULAI :

MOV	P1,#01010101B

CALL	TUNDA

MOV	P1,#10101010B

CALL	TUNDA

SJMP	MULAI

;subrutin delay

TUNDA:

DELAY:	MOV	R0,#20

DELAY1:	MOV	R1,#50

DELAY2:	MOV	R2,#100

DJNZ	R2,$

DJNZ	R1,DELAY2

DJNZ	R0,DELAY1

RET

Referensi

Atmel, ”Flash Microcontroller: Architectural Overview”, USA: Atmel Inc. (http://www.atmel.com), 1997.

Agfianto Eko Putra, “Belajar Mikrokontroler AT89C51/52/55 (Teori dan Aplikasi)”, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2005.

Lukman Bawafi dan Tim WEIP (Workshop Electronics and Instrumentation of Physic) ITS, “Workshop Mikrokontroler”, Surabaya: WEIP ITS, 2003.

Biografi Penulis

Suyono. Lahir di Nganjuk , 24 Desember 1980. Menamatkan SMUN 2 Nganjuk Jawa Timur pada tahun 1999 dan menyelesaikan program S1 pada jurusan MIPA Fisika Program Studi Instrumentasi Elektronika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya pada tahun 2005. Saat ini bekerja di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya sebagai pengajar Matematika dan Komputer. Kompetensi inti adalah pada bidang instrumentasi elektronika untuk Mikrokontroler .

Selama kuliah aktif sebagai sebagai asisten laboratorium Fisika Dasar, Madya dan Lanjut Mahasiswa Fisika ITS dan beberapa organisasi intra kampus. Pernah menyelenggarakan Workshop Mikrokontroler di kampus ITS Surabaya. Dan juga aktif dalam pengembangan game pembelajaran Matematika untuk sekolah tingkat dasar.

Suyono termasuk salah satu pelopor berdirinya Pusat Pendidikan dan Pelatihan MasterNusa  yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan komputer dan bidang lainnya. Informasi lebih lanjut bisa diperoleh melalui email : info@MasterNusa.com atau HP 081332104292.

# Text boxes

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.

IC 89S51

PORT 3

PORT 2

PORT 0

PORT SERIAL

PORT PARALEL

(PRINTER PORT)

PORT LCD

POWER

PORT 1